## Slide 1
NHÓM 7
Smart air monitoring and filtration system
01.
Hệ thống giám sát và lọc không khí thông minh

## Slide 2
Tổng Quan Dự Án
Ý TƯỞNG VỀ HỆ THỐNG
  Là hệ Thống Giám Sát nhiệt độ, độ ẩm, nồng độ bụi mịn PM2.5 và khí CO2 tăng cao trong không gian kín gây ảnh hưởng sức khỏe và chủ động kích hoạt cơ chế lọc.
  Mục tiêu áp dụng : Quản cafe, nhà riêng hoặc các loại không gian kín nói chung mà điều hòa không thế lọc được hạt bụi mịn PM2.5 siêu nhỏ
  Ý tưởng cốt lỗi :
    Sử dụng thuật toán Học máy để tính toán ngưỡng an toàn riêng dựa trên thông số không gian mục tiêu(thể tính, khu vực, mục đích, vv).
    Tự động kích hoạt cơ cấu lọc HEPA để làm sạch không khí khi vượt ngưỡng an toàn.
    Ứng dụng mô hình Học sâu dự báo chất lượng không khí trước 24 giờ để đưa ra cảnh báo sớm cũng như chủ động lọc không khí trước khi chạm ngưỡng độc hại.
02.

## Slide 3
KIẾN TRÚC TỔNG QUAN HỆ THỐNG
03.
Cụm thiết bị nhúng(Node 1)
Cụm thiết bị nhúng(Node 2)
Cụm thiết bị nhúng(Node 3)
Máy chủ trung tâm
Giao Diện Người Dùng
Hệ Cơ Sở Dữ Liệu
Cảnh báo sớm & Điều khiển thủ công
Mô hình và thật toán AI
MQTT Broker
Telemetry
Command
Command
Telemetry
Command
Telemetry

## Slide 4
DANH SÁCH LINH KIỆN & THÔNG SỐ KỸ THUẬT THIẾT BỊ NHÚNG
04.
LINH KIỆN PHỤ TRỢ
  Bo Mạch Test (Breadboard)
  Điện trở
  Tụ hóa
  Nguồn +12V PSU
  Cáp M-M & M-F
  Cáp JST GH 5-pin

## Slide 5
Sơ Đồ Thiết bị Dự Kiến
05.

## Slide 6
Giao thức: MQTT over TCP chạy trên băng tần Wi-Fi 2.4 GHz
06.
HỌP CÔNG TY MDM | THÁNG 4/2020
ABC
GIAO THỨC TRUYỀN DỮ LIỆU MQTT& CẤU TRÚC TELEMETRY
Vì sao chọn MQTT:
  Header cực nhẹ: gói tin MQTT nhỏ nhất chỉ 2 byte overhead
  Publish/Subscribe: ESP32 chỉ cần bắn dữ liệu lên 1 topic, backend sẽ tự nhận
  Duy trì kết nối lâu dài qua TCP
Heartbeat & LWT: cơ chế MQTT dùng để phát hiện thiết bị mất kết nối đột ngột
Cấu Trúc Gói Tin JSON Telemetry
  Cảm biến (sensors): Nồng độ PM2.5( ), CO2 (ppm), Nhiệt độ( ) và Độ ẩm(%)
  Hệ thống ( system ): Cường độ Wi-Fi RSSI (dBm), thời gian chạy uptime_sec và dung lượng bộ nhớ trống free_heap
  MQTT không giới hạn kích thước payload <384 bytes

## Slide 7
XYZ
PHÂN BỔ KÊNH TOPIC & DANH SÁCH LỆNH ĐIỀU KHIỂN
07.
QoS 1 (At least once): sender gửi PUBLISH, receiver phải trả về PUBACK. Nếu sender không nhận PUBACK trong thời gian chờ, gửi lại gói y hệt (đánh dấu cờ DUP=1). → Đảm bảo chắc chắn tới ít nhất 1 lần, cân bằng không phải trả phí độ trễ của QoS 2
Danh Sách Lệnh Điều Khiển
  set_actuator: Bật/tắt và điều chỉnh 4 cấp độ quạt lọc (state: ON/OFF, level: 0–3 tương ứng 0%, 35%, 60%, 90%)
  display_warning: Hiển thị cảnh báo ô nhiễm dự báo từ hệ thống lên màn hình OLED tại chỗ
  force_ntp_sync: Ép đồng bộ lại thời gian mạng NTP
  reboot : khởi động lại vi điều khiển

## Slide 8
THUẬT TOÁN & MÔ HÌNH HỌC SÂU
#2 Suy diễn liều lượng
  Đầu vào: Thể tích phòng, nồng độ PM2.5 hiện tại, ngưỡng an toàn cơ sở (từ #1) và chỉ số bụi ngoài trời dự kiến
  Đầu ra: Cấp độ quạt (filter_level từ 0 đến 3) và thời gian chạy cần thiết (run_duration_minutes)
08.
#1 Suy diễn ngưỡng
  Đầu vào : Thể tích phòng (volume_m3), mục đích sử dụng (purpose), khu vực địa lý (region), độ thông thoáng (ventilation) và số lượng người ở
  Đầu ra : Ngưỡng ô nhiễm cơ sở (base_threshold_pm25)
#3 Mô hình dự báo
  Đầu vào: Chuỗi dữ liệu 24 giờ lịch sử
  Đầu ra : Xuất chuỗi 24 giờ tương lai
  Mô hình được Pre-train trên tập dữ liệu mở chất lượng cao (OpenAQ Đông Nam Á)

## Slide 9
MÁY CHỦ TRUNG TÂM, GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG & VÒNG LẶP TỰ ĐỘNG
Máy Chủ Trung Tâm
  Tiếp nhận & Lưu trữ: Thu thập luồng dữ liệu thời gian thực từ tất cả các phòng và lưu trữ để phục vụ phân tích lịch sử.
  Cập nhật: Đẩy trực tiếp các chỉ số đo đạc lên giao diện để người dùng theo dõi không bị trễ.
Vòng Lặp Điều Khiển Tự Động
  Tự động đánh giá: Hệ thống liên tục so sánh nồng độ bụi thực tế với ngưỡng an toàn do thuật toán tính toán.
  Tự động xử lý:
    Khi ô nhiễm: Tự động kích hoạt quạt lọc HEPA ở cấp độ phù hợp để làm sạch không khí.
    Cảnh báo sớm: Phát thông báo lên màn hình OLED tại .
    Khi không khí sạch: Tự động tắt quạt để tiết kiệm điện và kéo dài tuổi thọ màng lọc.
Giao Diện Người Dùng
  Hiển thị chất lượng không khí từng phòng, biểu đồ lịch sử và đường dự báo 24 giờ.
  Cho phép người dùng theo dõi lịch sử lọc tự động hoặc chủ động bật/tắt bộ lọc khi cần.
123
09.

## Slide 10
10.
Cảm ơn đã lắng nghe!
NHÓM 7